О несчастном случае

со смертельным исходом с резчиком бумаги, картона и целлюлозы филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»

13.09.2021 около 05 часов 00 минут резчик бумаги, картона и целлюлозы филиала «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» Лачков А.В. зашел в зону работы продольно-резательного станка для устранения неполадки станка, при этом станок продолжал выполнение работ в автоматическом режиме. Во время устранения неполадок произошло зажатие потерпевшего между подвижными частями станка. В результате чего Лачков А.В. получил множественные травмы тела. Далее он был доставлен в учреждение здравоохранения «Добрушская ЦРБ», где ему была оказана медицинская помощь. 14.09.2021 около 06 часов 30 минут Лачков А.В. скончался в  учреждении здравоохранения.

По результату осмотра места происшествия было установлено, что защитное ограждение станка находилось в этот момент в неисправном состоянии. Были заблокированы концевые выключатели, что позволило находится потерпевшему в зоне работы станка.

С учетом изложенного, с целью недопущения подобного травматизма, руководителям организаций, расположенных на подведомственной территории, в том числе и строительных организаций, необходимо:

1. обеспечить наличие исправного защитного ограждения оборудования, предусмотренного заводом изготовителем;

2. обеспечить проведения своевременного и качественного технического обслуживания и ремонта, испытаний, осмотров, технических освидетельствований оборудования в порядке и сроки, установленные эксплуатационными документами организаций-изготовителей, техническими нормативными правовыми актами для оборудования конкретных групп, видов, моделей (марок);

3. обеспечить правильное использование работающими систем безопасности оборудования и систем защитного отключения, предусмотренных заводами-изготовителями;

4. обеспечить ежесменный осмотр производственного, технологического оборудования лицами, ответственными за его безопасную эксплуатацию;

5. довести до работающих, выполняющих работы с применением производственного, технологического оборудования информацию о недопустимости пренебрежения и принудительного выведения из строя (блокировки) работающими систем безопасности и систем защитного отключения, предусмотренных заводами-изготовителями.

Василенко Л.М.