Электрические подъемники и лифты

В местах перепада уровней (обычно менее одного этажа), там, где невозможно устройство пандусов с допустимыми уклонами, следует предусматривать установку специальных подъемников для инвалидов на креслах-колясках.

СНБ 3.02.03-03(АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ), пункт 4.14,

ВСН 62-91(ПРОЕКТИРОВАНИЕ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ), пункт 2.6.1

Вертикальная подъемная платформа позволяет перемещать людей, пользующихся инвалидной коляской, с одного уровня на другой в жилых домах, школах, торговых центрах, вокзалах и других многоуровневых сооружениях. Может использоваться как внутри, так и снаружи зданий. При необходимости оснащается как шлагбаумом, так и шахтой с дверями. При разнице отметок до 1,8 м обычно используются открытые платформы. Подъемники с закрытыми кабинами внешне напоминают обычные лифты.

Принцип действия платформы следующий. Инвалид на коляске заезжает на платформу. С помощью кнопок управления он приводит ее в действие, и она начинает двигаться по направляющим, установленным на стене. После подъема освободившаяся платформа на лестничной площадке откидывается к стене, не мешая обычным посетителям использовать всю ширину лестницы.

Рекомендуемая минимальная ширина лестницы, вдоль которой перемещается подъемник, – 1500 мм. При работающем подъемнике шириной 900 мм остается 600 мм ширины лестницы для обычных посетителей.

Перед въездом на платформу подъемника необходимо предусматривать свободную зону, достаточную для маневрирования на кресле-коляске. Размер платформы подъемника в плане 0,8Х1,6м. СТБ2030-2010, таблица Б.1, пункт 4.5

Пути к лифтам, ведущие с уровня крыльца и на этажах жилых зданий, следует выполнять, как правило, без перепада высот (ступеней), а в случае перепада высот в дополнение к ступеням следует предусматривать пандусы шириной не менее 1,2 м и уклоном не более 1:12. Высота порогов в дверных проемах на путях к лифтам должна быть не более 2,5 см.  СНБ 3.02.04-03(ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ), пункт 5.19.

Дверной проем  при входе в лифт не менее 0,85м; время остановки не менее 3 сек. СТБ2030-2010, таблица В.1, пункт 3.1

Для лифтов, предназначенных для транспортирования инвалидов в креслах-колясках, устройства управления должны быть расположены на высоте от 900 до 1200 мм над уровнем пола на боковой стенке (на стороне, в которую открываются двери) и на расстоянии не менее 400 мм от передней и задней стенок.  ГОСТ 28911-98(ЛИФТЫ ПАССАЖИРСКИЕ), пункт 5.2

Лестница

Ступени лестниц на путях движения инвалидов должны быть глухими, ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 5 см; количество   ступеней в марше – не менее 3 и не более 12; высота -  не более 12см; ширина – не более 40см.

Для слепых и слабовидящих рекомендуется контрастная окраска ступеней. Все ступени в пределах марша и лестничной клетки, а также наружных лестниц должны быть одинаковой геометрии и размеров по ширине проступи и высоте подъема. На верхней и боковой поверхности поручня должны быть рельефные обозначения этажей, с размерами цифр: шириной 10мм и высотой 15мм. СТБ2030-2010, таблица В.1, пункт 2.5

Для предотвращения соскальзывания ноги, трости, костыля должны быть предусмотрены по боковым краям лестничного марша, не примыкающим к стенам, ступени должны иметь бортики высотой не менее 5см. СТБ2030-2010,таблица Б.1, пункт 2.

Ограждающий бортик относится к разряду очень важных “мелочей”. На лестницах он не только страхует от соскальзывания ноги, трости или костыля. Инвалидам с ограниченными возможностями передвижения он дает дополнительный упор для ноги и тем самым облегчает подъем по ступенькам.                                                   Ограждающий бортик на площадке предупреждает случайное соскальзывание ноги или колеса инвалидной коляски. Это помогает избегать случайных и нелепых травм.

Площадка (длинной 0,8м) на подходах к лестницам контрастирует с фактурой  и цветом основной поверхности, воспринимается слепыми и слабовидящими придвижении. СТБ2030-2010,таблица Б.1, пункт 2.6

Входная группа

При проектировании зданий и помещений предприятий следует предусматривать мероприятия по обеспечению потребностей физически ослабленных лиц и инвалидов в соответствии с настоящими строительными нормами и другими действующими нормативно-техническими документами.

При проектировании зданий и помещений предприятий следует предусматривать не менее одного входа, предназначенного для удобного доступа физически ослабленных лиц и инвалидов.

СНБ 3.02.03-03(АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ), пункт 4.2

Перед этим входом должна быть оборудована защищенная от атмосферных осадков горизонтальная площадка размером в плане не менее 1,8(1,8 м. Высота порога перехода с площадки в здание должна быть не более 2,5 см. СТБ2030-2010,таблица Г.1, пункт 2.2

Для возможности подъема физически ослабленных лиц и инвалидов на уровень входа в здание указанная площадка должна быть оборудована как лестницей с уклоном не более 1:3, так и пандусом шириной не менее 1,2 м. Ширина проступи лестницы должна быть не менее 40 см, высота подступенка — не более 12 см. СНБ 3.02.03-03(АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ), пункт 4.4

Примерные схемы входной группы

Можно ли вход в здание оборудовать только пандусом с уклоном 5–8%, исключив строительство                   дублирующей лестницы?

Нет, нельзя. Необходимо вход в здание оборудовать одновременно и пандусом, и лестницей. Это связано с тем, что людям безопаснее ходить во время гололеда или дождя по лестнице, чем по скользкой наклонной поверхности. Некоторые категории больных и инвалидов с ограниченными возможностями передвижения также предпочитают передвигаться по прямоугольным ступенькам лестницы, а не по пандусу. Например, больные, у которых загипсована стопа, или инвалиды, которые носят ортопедическую обувь. У них стопа жестко зафиксирована под углом 90° к ноге и не сгибается.

Дверь должна открываться в сторону, противоположную от пандуса.

Двери распашные должны быть  одностороннего действия с фиксатором положения «открыто» и «закрыто»; задержка автоматического закрывания дверей не менее чем на 5 сек.; ширина двери в свету – не менее 0,9м; максимальное усилие при открывании и закрывании – не превышает 2,5кг. Запрещается применение вращающихся дверей и турникетов. СТБ2030-2010,таблица Г.1, пункт 2.11

Двери, открываемые с большим усилием, – серьезная проблема для инвалидов на костылях и колясочников. Такие двери им невозможно или небезопасно открывать без посторонней помощи.

Ручки дверей должны быть удобны для захвата кистью руки, а также позволять открывать дверь движением предплечья.

Двери квартир, лифтов и зданий часто становятся “узким местом” на пути движения инвалида на коляске. Чтобы их преодолеть, приходится инвалида с посторонней помощью заносить на руках, а коляску проносить в разобранном или “сжатом” виде. Это обусловлено габаритами кресла-коляски. Для того чтобы правильно понять требования по дверям, остановимся подробнее на очень важных понятиях, которые проектировщики часто путают между собой:

• ШИРИНА ДВЕРНОГО ПРОЕМА В СТЕНЕ

• ШИРИНА ПОЛОТНА ДВЕРИ, УСТАНАВЛИВАЕМОЙ В ДВЕРНОЙ ПРОЕМ

• ШИРИНА ДВЕРИ В СВЕТУ

Рассмотрим эти понятия на примере установки одностворчатой распашной двери.

Чтобы установить дверь, необходимо выполнить в стене дверной проем.

Для примера возьмем  ШИРИНУ ДВЕРНОГО ПРОЕМА 1000 мм.

После установки дверной коробки просвет уменьшается приблизительно на 100 мм.

ШИРИНА ПОЛОТНА ДВЕРИ в данной коробке фактически не превысит 900 мм.

Реальная ширина пространства, которое получит инвалид на коляске, составит 800–850 мм. Чем толще будет распашная дверь, тем меньше останется свободного пространства. Это свободное пространство и есть ШИРИНА ДВЕРИ В СВЕТУ. Именно это понятие (не путайте его с другими!) используется в нормативной литературе для определения допустимых размеров дверей.

ШИРИНА ДВЕРИ В СВЕТУ, ДВЕРНОЙ ПРОСВЕТ – это фактическая ширина дверного проема при открытом на 90° дверном полотне (если дверь распашная) или полностью открытой двери (если дверь раздвижная, как в лифте).

На сегодня проектировщики не придерживаются каких-либо ГОСТов на двери. Обычно в проекте определяется место и размеры проема под будущую дверь. Сама же дверь изготавливается по индивидуальному заказу, в котором уже конкретно уточняется ее конфигурация. Вот поэтому проектировщик должен правильно рассчитать ширину проема в стене под устанавливаемую дверь и четко задать ее конфигурацию (сколько полотен, какого размера).

• Входные двери в здания и помещения, которыми могут пользоваться инвалиды, должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м. СТБ2030-2010,таблица Г.1, пункт 2.11

Вестибюли общественных зданий

размещаются на уровне входа в здание и оснащены:

--информационное обеспечение -  визуальная, звуковая и тактильная о размещении всех мест и устройств и о путях, ведущих к ним;

--туалет, адаптированный к возможностям физически ослабленным людям;

--высота рабочих поверхностей (гардероб, регистратура и пр.) – не более 0,8м.

--один телефон автомат  на высоте 0,85-1,1 м от уровня пола; звуковые информаторы – для лиц с недостатками зрения; текстофоны – для посетителей с дефектами слуха. СТБ2030-2010,таблица Г.1, пункт 2.15

При проектировании интерьеров, подборе и расстановке технологического и другого оборудования, приборов и устройств следует исходить из того, что зона досягаемости для посетителя в кресле-коляске должна находиться в пределах:

- при расположении сбоку от посетителя – не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола;

- при фронтальном подходе                       – не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м.

Это зона оптимальной досягаемости, или доступности.

Санитарно-гигиенические помещения

• Планировать санузел для инвалидов необходимо со свободным пространством, которое упростило бы передвижение и размещение оставляемых на время ходунков или инвалидной коляски, а также необходимо учесть удобство санузла в целом для сопровождающих.

• Ширина душа должна составлять не менее 90 см, чтобы хватало места для перемещений, поэтому лучше выбрать вариант без душевых дверей - душевое ограждение не должно мешать тем, кто передвигается в коляске или с ходунками. Рядом желательно закрепить поручень, чтобы можно было держаться. Место для душевой нельзя отгораживать бордюром или создавать разницу между уровнем пола или поддона.

Поручни обеспечивают дополнительную поддержку пациенту при сидении, стоянии и ходьбе. Поручни должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать массу пациента.  Фланцы на концах поручней снабжены отверстиями для жесткого их крепления шурупами к стене. В зависимости от целей использования, поручни бывают разного типа. Поручни используют в туалетной или ванной комнатах, в коридорах, комнате.

• Если уборная состоит только из одной кабины, то ее рекомендуется проектировать универсальной для всех категорий посетителей, то есть выполнить по размерам специализированной туалетной кабины и предусмотреть необходимый комплекс приборов и оборудования.

• В санитарно-гигиенических помещениях, предназначенных для инвалидов, передвигающихся с помощью кресел-колясок, вспомогательных средств или приспособлений, следует предусматривать установку поручней, штанг, подвесных трапеций или другого оборудования, а душевые кабины для инвалидов оборудовать стационарным или откидным сиденьем.

• Все элементы стационарного оборудования, предназначенные для пользования инвалидами, должны быть прочно и надежно закреплены.

• В размещаемых в туалетах общего пользования кабинах для инвалидов следует предусматривать установку кнопки звонка, которой можно пользоваться с унитаза или от двери. Электрический звонок или оповещатель должен располагаться в дежурной комнате при туалете.

Это обеспечивает возможность оказания своевременной помощи инвалиду в случае необходимости (случайного падения инвалида с коляски, отката коляски от инвалида на недоступное расстояние и т.п.).

• Специально оборудованные для инвалидов туалетные кабины, душевые и т.п. должны быть обозначены знаками установленного международного образца.

С этой целью на двери укрепляется знак-пиктограмма “Инвалид”.

• Двери из санитарно-гигиенических кабин и помещений для инвалидов должны открываться наружу. СНБ3.02.04-03(ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ),пункт 4.14

Особенности проектирования санузлов для инвалидов на креслах-колясках

• В туалетах общего пользования, включая туалеты в общественных зданиях, следует предусматривать не менее одной специализированной туалетной кабины для инвалидов, пользующихся при передвижении креслами-колясками.

• Размеры специализированной кабины не менее: ширина – 1,65 м, глубина – 1,8 м. П4-03 к СНиП 2.08.02-89 (ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТДЫХА И ТУРИЗМА),таблица 4

• Для удобства инвалидов раковину желательно устанавливать в кабине туалета. Располагать ее нужно так, чтобы она не сокращала свободное пространство, необходимое для размещения коляски. Размеры такой кабины не менее 1,6 Х 2,2.   СТБ2030-2010,таблица Д.1, пункт 3.5

•Высота умывальника не выше 0,8 м (нижний проем  - не ниже 0,6м); нижний край зеркала, эл.приборов для сушки рук, полотенце, бумага на высоте  не выше 0,8м.  ВСН 62-91(ПРОЕКТИРОВАНИЕ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ), пункт 2.8.4

• Если кабина общественного туалета является универсальной для всех категорий посетителей, то в ней следует предусматривать крючки для одежды, костылей и других принадлежностей на высоте не выше 1,3 м от пола. ВСН 62-91(ПРОЕКТИРОВАНИЕ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ), пункт 2.9.8

• Ширина  двери  в свету в специализированной туалетной кабине должна быть не менее 900 мм.      СТБ2030-2010,таблица Г.1, пункт 3.

• В кабине рядом с одной из сторон унитаза предусматривается свободная площадь для размещения кресла-коляски для обеспечения возможности пересадки инвалида из кресла на унитаз. ВСН 62-91(ПРОЕКТИРОВАНИЕ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ), пункт 2.8.1

• Для маломобильных лиц следует размещать унитазы на высоте от уровня пола до верха сидения не ниже 400 мм.

• Рядом с унитазом или возле двери должна быть расположена кнопка звонка на высоте не выше 1м от уровня пола. ВСН 62-91(ПРОЕКТИРОВАНИЕ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ), пункт 2.9.9

• В кабине должна быть предусмотрена установка поручней. Диаметр поручней от 3 до 5 см (наиболее удобный – 4 см). Расстояние между поручнями и стеной в свету не менее 4 см, высота от пола  0,8-0,9м.

• Крепление поручней – на высоте 800–900 мм, крючков – не выше 1,3 м от уровня пола.

Варианты оборудования санузлов.

Пешеходные пути

Для инвалида-колясочника главные и основные препятствия при передвижениях по городу:

- бордюры (бордюрные камни);

- лестницы.

Пройдемся по основному законодательному акту, регламентирующего проектирование и строительство улиц и дорог, а именно

СНБ 3.03.02 – 97

УЛИЦЫ И ДОРОГИ ГОРОДОВ, ПОСЕЛКОВ И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

4.4.8 В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц, дорог и  основных проездов  высота бортовых  камней проезжей части должна  быть  не  более  0,05  м,

при этом не допускается сужение проезжей  части.

Пересечения  (сопряжения)  пешеходных  путей со второстепенными проездами и подъездами к домам следует выполнять в одном уровне с выделением их за счет применения покрытий тротуаров и  пешеходных  дорожек  по  материалу  и  цвету, контрастирующих с проезжей частью.  Бортовые ограждения (бортовые камни,  поребрики) должны иметь округленное или скошенное (1:1) очертание выступающей части.

4.4.9 Вдоль  пешеходных дорожек  в местах  скопления людей следует предусматривать оборудованные площадки для отдыха.  На  пешеходных прогулочных дорожках,  приспособленных для  передвижения физически ослабленных групп населения,  через 150 м  следует предусматривать места отдыха, оборудованные скамейками, а через 300 м – скамейками с навесами.

Размер  полосы  движения  и  площадок  на  пешеходных дорожках, на которых могут  находиться лица  на креслах-колясках  и взрослые  с детскими колясками, назначается с учетом следующих требований:

- ширина полосы движения должна быть при одностороннем движении не менее 1,2 м; при двустороннем - не менее 1,8 м;

- для разворота колясок требуется площадка размером 1,8х1,8 м;

- при остановке инвалидов кресло-коляска занимает участок  шириной 0,9 м и длиной 1,5 м, а взрослые с детской коляской - шириной  0,9 м и длиной 1,8 м;

- высота прохода в свету должна быть не менее 2,1 м.

Опасные  для   физически  ослабленных   групп  населения   участки пешеходных путей следует огораживать.

4.4.10 Продольные уклоны тротуаров следует принимать не более  6,0‰ при протяжении участка  с предельным уклоном  не более 300  м. При больших  уклонах  или   большей  протяженности  участков   следует предусматривать горизонтальные  участки длиной  не менее  5 м  или лестницы  с  числом   ступеней  не  менее   3-х,  которые   должны дублироваться пандусами с уклонами не более 10% и протяжением не более 12 м.

Поперечный  уклон   тротуаров  следует   принимать  1,0-1,5‰,   а  в стесненных условиях и при реконструкции – 2,5‰.

4.4.11 Продольные уклоны  тротуаров и пешеходных  дорожек, которые предназначаются для пользования  лиц, передвигающихся на  креслах-колясках, и физически ослабленных лиц, следует принимать не  более 4,0‰, поперечный уклон  - 1,0‰.  В случаях, когда  невозможно обеспечить указанные уклоны, допускается увеличить продольный уклон до 10,0‰ на протяжении не более  12 м пути с устройством  через каждые 12 м горизонтальных промежуточных площадок длиной не менее 1,8 м.

При большей величине продольных уклонов или большей  протяженности участков  следует  предусматривать  устройство  лестниц  с  числом ступеней не менее 3  и не более 12  в одном  марше.   После каждого марша необходимо устраивать площадки длиной не менее 1,5 м.

Высоту ступеней следует назначать не более 0,12 м и одинаковой  на всем протяжении лестницы,  ширину - не  менее 0,38 м.  Подступенок устраивается вертикально, проступь - горизонтально, с  шероховатой поверхностью без выступов над подступенком.

Площадки  на  подходах  к  лестницам  следует  выделять  за   счет применения покрытий, контрастирующих по материалу и цвету с покрытием тротуаров и пешеходных дорожек, шириной 1,0 м.

Лестницы и пандусы следует  оборудовать с обеих сторон  перилами с двумя поручнями,  расположенными на  высоте 0,9  м и  0,7 м. При продольном  уклоне тротуаров более 6% их также следует оборудовать поручнями.

4.4.13 Уклон каждого марша пандуса  в зависимости от его длины  не должен превышать величин, рассчитанных по графику 1 приложения  А. В  начале  и  конце  каждого  подъема  пандуса  следует устраивать горизонтальные площадки шириной не  менее ширины пандуса и  длиной не менее 1,8м.  При изменении направления  пандуса  горизонтальная площадка должна иметь размер 1,8 х 1,8м. В исключительных  случаях допускается предусматривать винтовые пандусы, величина внутреннего радиуса  которых  рассчитывается  в  соответствии  с  графиком   2 обязательного приложения  А.   Длина промежуточных  горизонтальных площадок  винтового  пандуса  по  внутреннему  его  радиусу должна составлять не  менее 2  м.   По обеим  сторонам пандуса предусматриваются бортики высотой не менее 0,05 м и ограждения.

4.4.18 Для покрытия пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не допускается применение насыпных или крупноструктурных материалов, препятствующих передвижению инвалидов на креслах-колясках, физически ослабленных лиц с костылями или тростью. Покрытие из бетонных сборных плит должно быть ровным, а толщина швов между плитами должна быть, мм, не более:

- для плит длиной 	до 300 мм включ.	— 3;

- то же 	св. 300 до 500 мм	— 10.

4.4.19 На путях движения физически ослабленных лиц не допускается применение калиток на навесных петлях двустороннего действия, калиток с вращающимися полотнами, а также турникетов

5.5.4  Лестницы  пешеходных   тоннелей  в  местах,   установленных архитектурно-планировочным заданием,  должны дублироваться  пандусами,  приспособленными  для  передвижения  инвалидов  на креслах-колясках и взрослых с детскими колясками, которые следует  устраивать с учетом  требований 4.4.9; 4.4.11  и приложения А  настоящих норм. Верхнюю площадку пандуса следует приподнимать на 0,08-0,12 м над уровнем тротуара с  устройством въездной рампы длиной не  менее 2 м.

10.10 Освещение  пешеходных переходов,  расположенных у  подсобных предприятий, домов культуры, общежитий, школ и других  специализированных объектов  обществ глухих  и инвалидов  по зрению  следует предусматривать с нормированной яркостью не ниже 0,8 кд/кв.м.

Автомобильные стоянки (парковки)

Стоянки для парковки автомобилей инвалидов с нарушением ОДА у общедоступных общественных объектов выделяется  машиномест  в %  от общего числа мест на площадке:

до 100  --------------------  4%,но не менее одного

от101  до  200  ----------  не менее3%

от201  до  1000  --------   не менее 2%

более 1000   -------------  не менее 20  + 1место на каждые дополнительные 100

Размеры одного машиноместа в плане  -  3,5 Х 8м.  СТБ2030-2010,таблица А.1

Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены разметкой и оборудованы специальными знаками, чтобы избежать использования этих мест для парковки других видов транспорта. СТБ2030-2010,таблица А.1

Стоянки с местами для автомобилей инвалидов должны располагаться, как правило, на расстоянии не более 50 м от входной группы.

Важно также, чтобы потом был обеспечен беспрепятственный путь для инвалида к объектам при которых построена автостоянка. А то нередко встречаются случаи, когда возле места для стоянки автомобилей инвалидов остаётся высокий бордюр, не позволяющий человеку самостоятельно добраться, например к магазину, к подъезду дома, поликлинике.

-100

Особенности доступной среды для людей с

ограничениями по зрению

Учитывая тот факт, что основное количество информации человек воспринимает визуально, то проблемой незрячих и слабовидящих является становится очевидным, что основной недостаточно полное восприятие окружающего мира. В частности, сюда можно выделить и самостоятельное передвижение в городских условиях. Это относится к пользованию объектами городской инфраструктуры, пользованию общественным транспортом и так далее. Во многих случаях, из-за отсутствия доступной среды люди с ограничениями зрения подвергаются серьёзной опасности на улицах наших городов.

Прежде всего, необходимо, чтобы на городских тротуарах, дорогах, подземных переходах и в зданиях были специальные рельефные направляющие, которые могли бы указывать направление движения, это существенно облегчит ориентировку незрячего человека в городе и не даст ему потерять направление движения.

Необходимо также, чтобы эти направляющие, как и края тротуаров и дорог были выкрашены в контрастный (белый или желтый) цвет, для тех людей у кого плохое зрение.

Для людей с полной или частичной потерей зрения о приближении к препятствиям (лестнице, ограде и т.д.) следует не менее чем за 80 см до него обеспечивать предупреждающую информацию путём изменения фактуры покрытия дорожек и тротуаров.

С учетом потребностей инвалидов по зрению количество ступеней в лестничных маршах на пути следования желательно сделать одинаковым.

Ступени лестниц на путях движения инвалидов должны быть глухими, ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Нельзя  использовать полированные материалы и мрамор (как полированный, так и неполированный), так как они не обеспечивают должного сцепления подошвы обуви с поверхностью материала при увлажнении и в условиях гололеда. Все ступени в пределах марша и лестничной клетки, а также наружных лестниц должны быть одинаковой геометрии и размеров по ширине проступи и высоте подъема.

Прозрачные двери и ограждения следует выполнять из ударопрочного материала. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути.

Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на пандусы должны иметь рифленую и/или контрастно окрашенную поверхность для обеспечения доступа в здание слабовидящих и  слабослышащих инвалидов.

Очень важным аспектом для безопасного передвижения людей с ограничениями зрения является пересечение проезжей части. Для того чтобы максимально обезопасить этот процесс необходимо создание ряда специальных условий. В тех местах, где есть светофоры необходимо, чтобы все они были оборудованы специальным звуковым сигналом, сообщающим о том, что дорога свободна, и можно спокойно ее переходить.

Любая текстовая информация, как то название улиц, №домов, названия магазинов, учреждений организаций, находящихся в тех или иных зданиях, а также любая другая текстовая информация, размещаемая на улицах, должна дублироваться на азбуке Брайля. Также следует отметить, что вся эта информация должна находиться в каких-либо строго определенных местах, что бы человек с проблемами зрения всегда имел представление о том, где она находится, а также быть доступна для рук невидящего, в том числе по высоте размещения. Например, номера домов располагать около подъездов и на углах здания. Еще не менее важным моментом является доступность внутри здания: номера квартир, надписи на дверях, кнопки в лифтах должны быть подписаны по Брайлю.

Также необходимо чтобы в автобусах, троллейбусах трамваях обязательно объявлялись название остановок и номера маршрутов. Могут использоваться и специальные электронные системы, которые при запросе инвалида с индивидуального пульта выдают информацию о номере и маршруте следования транспортного средства.

Особенности доступной среды для людей

с ограничениями по слуху

Так же, как и для людей с ограничениями зрения, для инвалидов по слуху основной проблемой является информативность, то есть необходимые условия, обеспечивающие удобство, безопасность и способность самостоятельно ориентироваться. К визуальным устройствам и средствам информации, используемым для вспомогательного управления движением и поведением инвалидов по слуху, относятся:

-- указатели и знаки, в том числе и световые;

-- разметка и цвет элементов оборудования;

-- щиты, стенды, табло;

-- световые маяки.

Санкции за нарушение строительных норм

КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

21 апреля 2003 г. № 194-З

Глава 21  АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА АРХИТЕКТУРНОЙ

И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Статья 21.1. Отступление от утвержденного архитектурного проекта

Отступление от утвержденного архитектурного проекта, допущенное при разработке строительного проекта без согласования с разработчиками архитектурного проекта и утвердившим его органом, -

влечет наложение штрафа в размере от 8 до 20 базовых величин.

То же действие, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, -

влечет наложение штрафа в размере от 15 до 30 базовых величин.

Статья 21.2. Самовольное внесение изменений в утвержденный строительный проект или отступление от него

Самовольное внесение изменений в утвержденный строительный проект или отступление от него, допущенные в ходе его реализации без согласования с разработчиками архитектурного и строительного проектов и органами, утвердившими строительный проект, -

влекут наложение штрафа в размере от 4 до 20 базовых величин, на индивидуального предпринимателя - до 50 базовых величин, а на юридическое лицо - до 200 базовых величин.

Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, -

влекут наложение штрафа в размере от 15 до 30 базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от 15 до 100 базовых величин, а на юридическое лицо - до 500 базовых величин.

Статья 21.3. Нарушение требований нормативной документации в области архитектурной и градостроительной деятельности

Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации или иных обязательных требований нормативной документации в области архитектурной и градостроительной деятельности при проектировании, проведении инженерных изысканий или эксплуатации зданий и объектов инженерной инфраструктуры -

(в ред. Закона Республики Беларусь от 20.07.2006 N 162-З)

влекут наложение штрафа в размере от 4 до 20 базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от 10 до 40 базовых величин, а на юридическое лицо - от 25 до 100 базовых величин.(абзац 2 части 1 статьи 21.3 в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2005 N 31-З)

Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, -

влекут наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин, на индивидуального предпринимателя - от 30 до 100 базовых величин, а на юридическое лицо - от 50 до 200 базовых величин. (абзац 2 части 2 статьи 21.3 в ред. Закона Республики Беларусь от 19.07.2005 N 31-З)

Заключение

Составители этого пособия уверены, что В БУДУЩЕМ элементы БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ станут привычными в нашем городе и республике, их количество и качество возрастет.

ГООО «Инвалиды-спинальники» будет радо любым замечаниям по поводу содержания пособия и новой информации об объектах, оборудованных с учетом безбарьерной среды, а также о производителях оборудования, необходимого для её создания.

Литература

Е. Г. Леонтьева.          Доступная среда глазами инвалида

«Перспектива».          Иллюстрированное справочное пособие

«Доступная среда для инвалидов». Москва, 2003г.

ММООО»РАИК».     Иллюстрированное справочное пособие

«Доступная среда для инвалидов» 2010г.

Наши координаты

Гомельское областное общественное объединение инвалидов с нарушением функций опорно-двигательной  системы «Инвалиды-спинальники»

246012, г.Гомель,ул. Междугородняя,6 к.1

телефон:   8 0232 460894

e-mail:      promitey-invo@tut.by

Председатель ГООО «Инвалиды-спинальники»

Золотарев Геннадий Григорьевич 8 0232 460894, 8 029 6676601

Спокойствие - сильнее эмоций, молчание - громче крика, равнодушие - страшнее войны.